Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz cenowy – dotyczy części nr 2

Wyposażenie pracowni spedycji w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku.

Część nr 2 – „Cross-financing”

|  | Opis i podstawowe wymagania | Opis i oferowany sprzęt – proszę podać parametry |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka | Sieć komputerowa oraz dedykowana instalacja elektryczna wraz z montażem rozdzielni elektrycznej w Sali nr 11 (wymiary 3,7m x 5,65m x 5,70m) mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w Sali nr 11. Instalacja na 16 stanowisk komputerowych dla uczniów plus jedno stanowisko dla nauczyciela. Gniazda internetowe oraz dedykowane 230V wraz z okablowaniem strukturalnym i zasilaniem należy wykonać pod tynkiem z zaprawianiem bruzd oraz szpachlowaniem i malowaniem. Okablowanie strukturalne należy wykonać przewodem UTP kategorii min. 5 (około 150m), okablowanie gniazd 230 V przewodem ydy 3x2,5 mm2 (około 50m) Zasilanie gniazd 230V doprowadzić z rozdzielni mieszczącej się na korytarzu, odległość od sali około 20 m. Zasilanie doprowadzić przewodem ydy 5x6 mm2 pod tynkiem. W Sali zainstalować rozdzielnie (proponowana wielkość 2x12) i wyposażyć ją w wyłącznik główny, lampki kontrolne, wyłączniki różnicowo prądowe na prąd zmienny i pulsacyjny oraz ograniczniki przepięć. Ilość gniazd 230V przewidzieć na 17 jednostek komputerowych (monitor + jednostka) oraz ewentualne urządzenia dodatkowe (ustalić z inwestorem). Sygnał internetowy doprowadzić przewodem światłowodowym jedno modowym typu 12J z sali 46 mieszczącej się na pierwszym piętrze (długość przewodu około 50 m). Należy przewidzieć przełącznice oraz wkładki przeznaczone do transmisji światłowodowej i spawanie światłowodów. Trasę przewodu należy ustalić z Inwestorem (część trasy układać pod tynkiem a część w korytkach instalacyjnych) W Sali 11 należy wykonać bezprzewodowy punkt dostępu zarządzany zdalnie przez www. Zestawienie materiałowe szafa wisząca 19” 6U wykonana ze stali z przeszklonymi drzwiczkami kompletna przełącznica 19” 12xsc/pc z kompletnym wyposażeniem do zarabiania moduły (wkładki) przeznaczone do transmisji światłowodowej bezprzewodowy punkt dostępowy, standard a/b/g/n/ac, wbudowane 2 anteny po 3 dbi, zabezpieczenia wifi WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), liczba połączeń do 200 patchcord SC/PC-SC/PC - komplet patchcord UTP – komplet patchpanel 19” 24 porty Switch US-24, zarządzany zdalnie przez www lub CLI, gigabitowy przełącznik, dodatkowe 2 gniazda na wkładki SFP, kompatybilny z istniejącymi urządzeniami Unifi, 24 gigabitowe porty RJ45, możliwość montażu w szafie Rack 19” Listwa zasilająca do szafy Rack 19” Gniazda internetowe z wkładkami typu Keystone, bez narzędziowe kategorii min 5 Przewód internetowy UTP kat min 5 Rury giętkie ochronne Przewód ydy 5x6 mm2 Przewód ydy 3x2,5 mm2 Rozdzielnica modułowa, wielkość ustalić z Inwestorem (proponowana 2x12) Ochronniki przepięciowe Zabezpieczenia różnicowo prądowe Zabezpieczenie główne Kontrolki faz Zestawy gniazd 230V Przewidzieć inne materiały niezbędne do wykonania instalacji nie przewidziane w specyfikacji. Wszystkie prace przeprowadzać zgodnie z zasadami etyki budowlanej, przewody internetowe układać w rurach ochronnych pod tynkiem. Wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas wykonywania pracy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (pomiary instalacji elektrycznej) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniami wyposażenie w pomieszczeniach, w których będą wykonywane prace oraz będzie odpowiadał za ewentualne zniszczenia powstałe w toku prac. Cena oferty jest ceną, która musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności: wykonanie wszystkich robót, zakupienie wszystkich urządzeń wraz z ich zamontowaniem, instalacją i konfiguracją sieci, wykonanie wszystkich prac branży budowlanej w tym przekucia, przejścia (łącznie z zaprawianiem bruzd i malowaniem), prace porządkowe. Wszystkie zastosowane materiały powinny być objęte gwarancją minimum 36 miesiące. |  |
|  | WARTOŚĆ |  |

Oferowany sprzęt posiada certyfikat CE.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…….………….……………………….

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

……………………………………………………………….....

(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)